Pro vyjmutí klik dveří z obalu:

Položte obal na rovnou plochu, stlačte krátkým úderem desky a vyjměte nakonec kliky z okrajů.

MONTÁŽ

- Vložte čtyřhran do zámku.

- Na jedné straně dveří nastrčte kliku do čtyřhranu a zkontroluje, že je deska umístěna vertikálně.

- Pomocí imbusového klíče vložte do dveří upínací šrouby, abyste je mohli spojit červíky. Stiskněte kliku.

- Provrtejte dveře z jedné strany na druhou a dbejte na vodorovnou polohu vrtáku (průměr vrtáku: 6 mm).

- Umístěte do správné polohy obě kliky z každé strany dveří a upevněte je pomocí červíků a jednoho správně silného šroubováku.

ÚDRŽBA

Čistěte pouze vlhkým hadříkem, tak aby se nepoškodil nátěr, který jsou naše vložky do dveří chráněny proti korozi.